Kuru Ortamlarda Kullanılan Ultrasonik Sensörler
Yüksek Hassasiyet, Multi-Çıkışlı Ultrasonik Mesafe Sensörleri
Kuru Ortam Sensörleri, iç mekanlarda veya korunaklı ortamlarda yüksek seviyeli ölçümler

ULTRA-U Ailesi - Universal Mesafe Sensörleri

- Aynı Anda Çoklu Çıkış Özelliği:
Voltaj: 0-10 VDC
Akım: 4-20 mA akım döngüleri, sinking (NPN) ve sourcing (PNP)
Anahtar: İki (2) sinking ("NPN") solid state
Seri Data: RS-232

- Öğrenebilir (Teach) fonksiyonu veya özel yazılım ile programlanabilme özelliği (Softspan)

ULTRA-30-VA – Öğrenebilir (Teach), Voltaj Çıkışlı Modeller

- Ölçülen mesafe değeri 0-10VDC çıkışlar aralığında skala edilir

- Çıkış uzaklığı tanıtılabilir (teachable)

- Diğer Öğrenebilme (Teach) Özellikleri

- Güçlendirilmiş Alüminyum Gövde

Kuru Ortam Sensörler Genel Özellikleri

| Hissetme Mesafesi: | 5.1 cm - 11.3 m (2 inch - 37 feet) (Min. / max. mesafe modele göre değişir) |
| --- | --- |
| Tekrar Özelliği: | Nominal 0.2% (sabit ortamlarda) |
| Setup: | Sensör üzerindeki butona basarak Öğrenme (Teach) özelliği ULTRA-U Ailesi ayni zamanda SoftSpan Uyumludur |
| Çıkış (Outputs): | Uzaklığa bağlı olarak orantılı değişir |
| Besleme Gerilimi: | 10-30 VDC (15-30 eğer analog çıkış kullanılıyorsa) |
| Kablo: | Shielded kablo, uzunluk 2 m ULTRA-U Konnektörlü, DB9 konnektör ULTRA-30 kabloludur |
| Gövde: | Modellere Bağlı Olarak Değişken |
| Ortam: | Isı 0 - 70°C, Nem 5-95% işletme ortamı |
| CE Uyumu: | Avrupa Birliği Standartlarına Uyumlu |
| Koruma: | IP30, NEMA-1 |
| Bu ürünlerin tehlikeli ve patlayıcı madde bulunan ortamlarda çalıştırılmaması veya güvenlik açısından referans alınmaması önerilir. |