ToughSonic® "LVL" Sensör

Önemli Özellikler

En Zorlu Ortamlarda Çalışır

- Sıvılardan Etkilenmez

- Hedef nesnenin yerinden oynadığı durumlarda bile kararlı çıkış özelliği

- Kimyasallara Dayanıklı Kynar Gövde

- Geniş Isı Aralığı – Yüksek Nemli Ortamlarda Çalışabilme Özelliği

Montaj ve Kullanım Kolaylığı

- Standard Çıkışlar

- Silindirik Gövde ve Her iki uçta da dişli

- SenixVIEW görsel yazılım dahildir

- Hızlı Kopyalama – Yeniden kalibrasyona gerek yoktur

Sensör Network & Uzaktan İzleme

- Sensör grupları birbirlerine yakın veya RS-485 ağının müsaade ettiği mesafe aralığı içerisinde kalmak koşuluyla birbirlerinden uzakta olabilirler.

- SenixVIEW network kurulumu

- RS-485 ağı üzerinde 32 adete kadar sensör grubu beraber çalışabilir

- Sensör networkü LAN veya internete bağlanabilir (ek donanım gerektirir)

Bu Küçük Pakette Bir Sensörden Daha Fazlası Var!

- Eş zamanlı birden fazla çıkış özelliği

- Düzey Kontrol Özellikleri

- Ayarlanabilen filtreler, zamanlayıcılar ve gecikme özelliği

- Koşullandırılabilinen çıkış özelliği

| Besleme Gerilimi | 10-30 VDC |
| --- | --- |
| Ortam | -40 ile +70 °C arası, Nem 0-100% işletim ortamı, Kimyasallara karşı dirençli |
| Tekrar Özelliği | Nominal 0.1% (sabit ısıda) |
| Koruma | IP68, NEMA-4x, NEMA-6P |
| Uyumluluk | Gerekli Tüm Avrupa Birliği Direktif ve Standartlarına Uygundur |
| SenixVIEW Özellikleri | Ayarlar: 60’dan fazla fonksiyon ile sensör parametrelerinin ayarlanması. Görünüm: Mesafe bilgisini büyük ve küçük ekranlarda görebilme imkanı, aynı zamanda mesafe ölçümlerini grafik olarak ifade edebilme özelliği ve bu ölçümlere uygulanabilen filtreleme seçenekleri. Analiz: Yapılan ölçümlerin istatistiksel olarak incelenmesi, ölçüm averajı, standart sapma (gürültü) hesaplanması bunlara ek olarak bu ölçümlerin Excel ortamına aktarılabilmesi Devamlılık: Aynı model bir sensör, aynı konfigürasyon ile kullanılacaksa mevcut konfigürasyon dosyası ikinci sensöre kopyalanır, ikinci sensörü kalibre etmeye ihtiyaç yoktur. |
| Ürün Grubu | LVL-100 | LVL-300 | LVL-500 |
| Hissetme Mesafesi Optimum: Maximum: | 2 m (6.7 feet) 3 m (10 ft.) | 4 m (13 feet) 6.1 m (20 ft.) | 7.6 m (25 feet) 10.7 m (35 ft.) |
| Deadband: Sensörün sağlıklı ölçüm yapabileceği en yakın mesafe. | 6.4 cm (2.5 inches) | 20.3 cm (8 inches ) | 30.5 cm (12 inches) |
| ÇIKIŞLAR | Bu modellerde çıkış seçenekleri aşağıdaki gibidir; 0-10 VDC / 0-5 VDC 4-20 mA sinking 4-20 mA sourcing Switch çıkışı 1 sinking veya sourcing Switch çıkışı 2 sinking veya sourcing Ve RS 232 veya RS485 haberleşme seçeneği Ölçülen mesafe değeri 4-20mA veya 0-10VDC çıkışlar aralığında skala edilir. Ölçüm aralıkları ters çevrilebilir yani 4mA’de maksimum mesafe, 20 mA’de ise minimum mesafe alınabilir. |
|  | Tüm modeller RS 232 ya da 485 seri data arayüzü içermektedir. Bu seri data arayüzü SenixView programı ile veya PLC (veya başka bir kontrol cihazı) ile haberleşmede kullanılabilir. Modbus protokolüne sahiptir. Buna ek olarak PLC ya da başka bir kontrol cihazına bilgi göndermek için ASCII kanal protokolü de mevcuttur. |
| Montaj (alt) | 1.5 inch thread (dişli) | 2-inch thread (dişli) |
| Montaj (üst) | 1-inch NPT thread (dişli) |
| Ebat | Yükseklik: 14.3 cm (5.6 inç) Çap: 7.7 cm (3.1 inç) |
| Kablo, 2 m | 9-damarlı kablo |
| Bu ürünlerin tehlikeli ve patlayıcı madde bulunan ortamlarda çalıştırılmaması veya güvenlik açısından referans alınmaması önerilir. |