# ToughSonic TS Ailesi – Sadece Tus ile Kumanda

TS sensor ailesi; dayanikli, kolay kullanilabilen ve zorlu endustriyel ortamlarda gorev yapabilen sensorlerdir. Sensorlerin arkasinda bulunan Teach-Ogrenme tusu, sensorun kalibrasyonu ve ozellik secimlerinde kullanilir. 15 metreye kadar hicbir temas olmaksizin TS ailesi sensorleri basariyla cisim mesafesini olcebilirler. Tum modeller iki cikisa sahiptir, Teach-Ogrenme butonunu kullanarak bu cikislarin arzu edilen Analog (0-10 VDC , 4-20 mA) yada Switch (NPN veya PNP) kombinasyonlari kullanilabilir.

Önemli Özellikler

En Zorlu Ortamlarda Çalışır

|  | Yüksek Nemli Ortamlarda Çalışabilme Özelliği |
| --- | --- |
|  | Sudan Etkilenmez |

|  | Hedef nesnenin koyboldugu durumlarda sabit çıkış özelliği |
| --- | --- |
|  | Paslanmaz celik govdeli |

Cikis kontrolu

Birbirlerine yakin calisan sensorler, digerlerinden etkilenmeden calisma ozelligi

Montaj ve Kullanım Kolaylığı

|  | Standart Çıkışlar |
| --- | --- |
|  | Ultraviyole isiktan etkilenmeyen kablolu |

|  | Dişli govdesi |
| --- | --- |
|  | Teach-Ogrenme tusu – algilanacak hedefleri sensor cikislarina gore kalibre etme |

Sensor durumlarini gosteren 3 adet gosterge

Orijinal Parca Uretici Uygulamalari icin cok Uygun!

|  | Yuksek cozunurluklu cikislar |
| --- | --- |
|  | Kisa ve uzak mesafeleri algilama |

|  | Guvenlik kilidi |
| --- | --- |
|  | Dayanikli ve guvenilir |

Teknik Ozelliklerin Ozeti

| Besleme Gerilimi | 10-30 VDC |
| --- | --- |
| Ortam | -40 ile +70 °C arası, Nem 0-100% işletim ortamı, Kimyasallara karşı dirençli |
| Ogretilebilen Ozellikler | Cikis kalibrasyonu ve polaritesi, cikis hizi ve filtrelemesi, sicaklik kompanzasyonu, algilanacak cisim yok sinyali |
| CIKISLAR | Model basina iki cikis, Tum cikislar orantisaldir ya olculen mesafeden etkilenirler, istege gore cikislarin polariteleri degistirilebilir(Ornegin, 4 mA de maksimum mesafe, 20 mA de minimum mesafe gorulebilir.) |
| Tekrar Özelliği | Nominal 0.2% (sabit ısıda) |
| Govde | Paslanmaz celik |
| Koruma | IP68, NEMA-4x, NEMA-6P |
| Uyumluluk | Gerekli Tüm Avrupa Birliği Direktif ve Standartlarına Uygundur |
| SYNC ozelligi | Birden cok sensoru birbirlerine yakin mesafede, birbirlerinden etkilenmeden calistirabilme ozelligi. |
| Ürün Grubu | TS-30S1 | TS-15S | TS-21 |
| Hissetme Mesafesi Optimum: Maximum: | 3 m (10 feet) 4.3 m (14 ft.) | 6.1 m (20 feet) 9.1 m (30 ft.) | 9.1 m (30 feet) 15.2 m (50 ft.) |
| Deadband/Algi Yapilamayan Mesafe | 10.2 cm (4 inches) | 25.4 cm (10 inches ) | 30.5 cm (12 inches) |
| Montaj | 30mm thread(disli) | 1.5-inch NPT thread(disli) | Silindirik,kenetleme opsiyonu |
| Ebat | Yükseklik: 3 cm (1.18 inç) Çap: 10.3 cm (4.1 inç) | Yükseklik: 4.8 cm (1.88 inç) Çap: 10.2 cm (4.1 inç) | Yükseklik: 6 cm (2.4 inç) Çap: 12.7 cm (5 inç) |
| Kablo, 2 m | 6-kablolu | 9-kablolu | 9-kablolu |
|  | Ultraviyole isik korumali | Ultraviyole isik korumali | Ultraviyole isik korumali |
| Bu ürünlerin tehlikeli ve patlayıcı madde bulunan ortamlarda çalıştırılmaması veya güvenlik açısından referans alınmaması önerilir. |