ToughSonic® "TSPC" Ultrasonik Sensörler

Fayda ve Özellikler

En Zorlu Ortamlarda Çalışır

- Geniş Isı Aralığı – Yüksek Nemli Ortamlara uygundur

- Sıvılardan Etkilenmez

- Hedef nesnenin yerinden oynadığı durumlarda bile kararlı çıkış özelliği

- Güçlendirilmiş Çelik Gövde

- Çıkış cevap kontrolü (Output response control)

- Multiplexing özelliği ile yakınındaki sensörlerden gelen ses dalgasından etkilenmeme özelliği

Montaj ve Kullanım Kolaylığı

- Standart Çıkışlar

- Özel Kablolu

- M30 Gövde

- SenixVIEW ile kolay kurulum, gözlem, analiz ve bakım özelliklerine haizdir

- Öğrenme (Teach) Buton Özelliği

OEM Uygulamaları İçin İdealdir

- Sistem, Kurulumu Kolayca Kopyalar

- Kısa ve Uzun Mesafeler için

- Güvenlik Kilidi

- Dayanıklı ve Güvenilir

SenixVIEW ile arttırılmış sensör kapasitesi

- Multi-sensör sistem

- Seri data özellikleri ve destek

- 7 filtresiyle yüksek performans

- 7 zaman ayarlı interface kontrol

- Switch çıkışları sayesinde obje yok algılaması. Birden çok sensör ile çalışırken senkronizasyon yok algılaması.

| Besleme Gerilimi | 10-30 VDC |
| --- | --- |
| Ortam | -40 ile +70 °C arası, 0-100% Nemli Ortamlar |
| Öğrenme (Teach) | Çıkış kalibrasyonu, polaritesi ve ölçüm örnekleme hızı, filtreleme seçeneği, sıcaklık kompanzasyonu, obje yok algılaması ve daha fazlası. |
| Tekrarlama | Nominal 0.1% (sabit ısıda) |
| Gövde | Gövde paslanmaz çelik ve sızdırmaz |
| Koruma | IP68, NEMA-4x, NEMA-6P |
| Uyumluluk | Gerekli Tüm Avrupa Birliği Direktif ve Standartlarına Uygundur |
| SYNC Özelliği | SYNC özelliği ile birden fazla sensörü birbirlerine yakın mesafelerde aynı anda çalıştırabilme |
| SenixVIEW programinin ekstra ozellikleri | Ayarlar: 60’dan fazla fonksiyon yelpazesiyle sensör parametrelerinin ayarlanması. Görünüm: Mesafe bilgisini büyük ve küçük ekranlarda görebilme imkanı; aynı zamanda mesafe ölçümlerini grafiksel olarak ifade edebilme özelliği ve bu ölçümlere uygulanabilen filtreleme seçenekleri. Analiz: Yapılan ölçümlerin istatistiksel olarak incelenmesi, ölçüm averajı, standard sapma (gürültü) hesaplanması bunlara ek olarak bu ölçümlerin Excel ortamina aktarılmasi. Devamlılık: Bir sensör modeli için yapılan ayarların saklanabilmesi ve ihtiyaç halinde bu ayarların ikinci bir sensöre yüklenebilmesi. Buna ek olarak sensörun içindeki mevcut ayarın, SenixView programına aktarılması. |
| Ürün Grupları | TSPC-30S1 | TSPC-15S | TSPC-21S |
| Çıkış | Sensör modeli başına SenixView programı ile seçilebilen 2 adet çıkış, bunlara ek olarak RS232 veya RS 485 haberleşmesi . TSPC-30S1 sensörlerinde 2 çıkış ve RS 232 veya RS 485 haberleşmesi mevcuttur. 1. çıkış için seçenekler; 4-20mA, NPN ya da PNP’dir. 2. çıkış için seçenekler; 0-10VDC, NPN veya PNP’dir. | Bu modellerde çıkış seçenekleri aşağıdaki gibidir; 0-10 VDC / 0-5 VDC 4-20 mA sinking 4-20 mA sourcing Switch çıkışı 1 sinking veya sourcing, Switch çıkışı 2 sinking veya sourcing |
|  | Ölçülen mesafe değeri 4-20mA veya 0-10VDC çıkışlar aralığında skala edilir. Ölçüm aralıkları ters çevrilebilir yani 4mA’de maksimum mesafeyi, 20 mA’de ise minimum mesafe alınabilir. Switch çıkışları NPN veya PNP olarak seçilebilir. |
|  | Tüm modeller RS 232 ya da 485 seri data arayüzü içermektedir. Bu seri data arayüzü SenixView programı ile veya PLC (veya başka bir kontrol cihazı) ile haberleşmede kullanılabilir. Seri Data protokolu Modbus’tır. Opsiyonel olarak ASCII çıktı seçeneği vardır. |
| Hissetme Msf., Optimum Hissetme Msf., Maximum | 3 m (10 feet) 4.3 m (14 feet) | 6.1 m (20 feet) 9.1 m (30 feet) | 9.1 m (30 feet) 15.2 m (50 feet) |
| Deadband: Sensörün sağlıklı ölçüm yapabileceği en yakın mesafe. TSPC-30S1 için obje 102 mm’den yakın olursa, sensör objeyi sağlıklı algılayamayabilir/algılayamaz çünkü obje Deadband’a girmiştir. | 102 mm (4 inç) | 25.4 cm (10 inç) | 30.5 cm (12 inç) |
| Ölçüm Aralığı (Measure interval –nom-) | 50 ms | 100 ms | 200 ms |
|  | SenixVIEW software ile 5 mS’den 2.7 saate kadar ayarlanabilme özelliği |
| Montaj | M30, 2- somunlu | 1.5 in. NPT diş (her iki tarafta) | Silindirik, braket opsiyonel |
| Ebat (Çap x uzunluk) | 30 x 103 mm (1.18 x 4.1 inç) | 48 x 102 mm (1.88 x 4.1 inç) | 60 x 127 mm (2.4 x 5 inç) |
| Kablo, 2 m | 6-damarlı kablo | 9-damarlı kablo | 9-damarlı kablo |
| Bu ürünlerin tehlikeli ve patlayıcı madde bulunan ortamlarda çalıştırılmaması veya güvenlik açısından referans alınmaması önerilir. |